IMPOSTAZIONE CARRELLI  Punto tessuto D:F.

Come ho già detto nella descrizione del punto  lo possiamo lavorare sia impostando il punto sul carrello della prima  oppure su quello della seconda … ovvio  SCEGLIAMO UNA DELLE DUE IMPOSTAZIONI A SECONDA DELLE NECESSITA SE PIGIAMO ENTRAMBI I TASTI NON OTTERREMO IL PUNTO!

BROTHER

Prima frontura

Leva su H

Tutti gli aghi necessari in lavorazione

E impostare così il carrello IN PRIMA FRONTURA

LA SECONDA FRONTURA HA TUTTI I TASTI IN RIPOSO

Questa impostazione la usiamo quando abbiamo bisogno di realizzare capi che usino sia la scheda in doppia frontura o con l’uso del cambia colori che il “dritto “ del lavoro sia rivolto dalla parte opposta al nostro sguardo come da esempio video

Mentre normalmente  possiamo tranquillamente usare l’impostazione tasti seconda frontura  che ne facilita anche le varianti operate

Impostiamo cosi’ i carrelli  per un normale punto tessuto senza crearci nessun problema qualora non si usino insieme altre lavorazioni

Solo  seconda frontura

Sollevare solo il tasto PR di destra  mentre tutti gli altri tasti sono a riposo!

Le stesse impostazioni sono valide anche per le elettroniche!

TOYOTA

Leva su H

Tutti gli aghi  necessari in lavorazione

In prima frontura

Girare la ghiera fino ad EMPTY di sinistra

Carrello seconda frontura tasti tutti a riposo

Punto tessuto in seconda  frontura

Portare verso l’altro su EMPTY_TUCK  la levetta di destra

Carrello della prima su Plain

E’ l’impostazione da preferire quando si lavora senza schede

EMPISAL/NECCHI/SILVER

Impostazione carrelli per la lavorazione in prima frontura

Manopola su H

Tutti gli aghi necessari in lavorazione

Attenzione levetta di destra  sul triangolino!

Qualora non si usino schede  (non posso essere precisa con il cambia colori non ho quello della Empisal)

Meglio adottare il sistema di impostazione seconda frontura

Carrello prima frontura tutti i tasti in riposo

Selezionare cosi’ quello della seconda!