E/N  - La Copertina di Lorenzo

Empisal/Necchi

Traforato in doppia frontura

Con il termine traforato in doppia frontura  si indica  una lavorazione di determinate specifiche schede che lavorate in doppia frontura (ribber)  con tutti gli aghi in lavorazione leva di spostamento di frontura su H 5  e filato molto fino ci permettono di poter realizzare molti capi dal cardigan al gilet alle copertine alle sciarpe con un effetto traforato , una maglia più  che traforata  direi operata con i disegni più svariati e con effetto  più o meno trasparente

Come impostare la macchina per la sua realizzazione

Abbiamo bisogno prima di tutto della scheda giusta

Nel nostro caso  la scheda n.2 e’  della Brother ma che hanno in dotazione anche le altre marche cambia il numero sequenziale ma e’ quella da foto

PREPARIAMO LA MACCHINA per il traforato

Leva di spostamento frontura posizionata su H 5

Aghi non  frontali   tutti in lavorazione (posizione B)  in numero uguale sia a destra che a sinistra dello  0

Carrello a  destra, filato a sinistra  massimo due capi 2/28

Carrelli con tutti i tasti a riposo

Spostare il carrello verso sinistra, inserire  il filato nel beccafilo  ritornare a destra  abbiamo  fatto  il giro di avvio,  mettere pettine e pesi

Fare 3 giri di avvio tubolare  con la stessa tensione del punto ( tende ad allargarsi molto questo tipo di lavorazione )  finire  sempre  con il  carrello a destra

Inserire la scheda e bloccarla

I carrelli sono a destra  solleviamo le due levette laterali che attiveranno la lavorazione a scheda

Il carrello della seconda frontura e’ su 1-1

Portare il carrello a sinistra

Sbloccare la scheda e inserire  il tasto richiesto dalla lavorazione  come da foto

Quando avete terminato meglio chiudere con 2 giri a punto unito  ovvero costina senza disegno che permettera’  piu’ facilmente il passaggio delle maglie dalla seconda alla prima e relativa chiusura o di inserire filato di scarto per altre chiusure, quindi per fare il punto unito o costine   togliere le levette laterali e riportarle sul puntino  girare la manopolina della  ghiera sullo  0 centrale!

Bordo  a ondine

Passare tutte le maglie in prima frontura  si possono fare 2 giri in rasato a tensione media

Montare l’abbassatore prima frontura posizionare le levette  degli aghi sospesi  portarle in posizione I

Carrello a destra

Portare avanti tutti gli aghi tranne i  primi 3 a destra

Impostare una tensione media e  nel mio caso  ho aggiunto un  ulteriore filato molto fino, per rendere più  sostenuta l’ondina

Fare 10 giri in rasato  su questi primi 3 aghi

Poi  prendere con il punzone a 3 le prime 3 maglie e trasferirle  NON

Sulle seguenti 3 maglie ma le successive quelle che nella foto ho già   tirato indietro

Farle scivolare sul punzone e appoggiarle sui 3 aghi  non successivi ma i seguenti

Farle scivolare sugli aghi e tirare indietro  il tallone dell’ago e le maglie si chiuderanno

Poi manualmente  formare la maglia con il filo che resta sopra ai 3 aghi in posizione avanti

Una volta che abbiamo riformato manualmente le 3 maglie e il filo e’ a destra riportare in avanti le 3 maglie  accanto così  da riavere la situazione iniziale 10 giri sui primi 3 giri e ricominciare fino alla fine

Per eventuali dubbi

CreazioniOR@gmail.com